Nidzica, dn.16.12.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców znak postępowania: DOA.2710.4.2019.JD

WYJAŚNIENIA Nr 3

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego

na wykonanie zamówienia publicznego

„Budowa bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni do skoku w dal”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wyjaśniam treść SIWZ:

Pytanie nr 1:

W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu, biorąc pod uwagę zapisy projektu i części rysunkowej (przekroje) prosimy Zamawiającego o korektę w opisie przedmiotu zamówienia i dopuszczenie nawierzchni zamawianego typu (typu natrysk) o łącznej grubości ok. 13 mm, w której warstwa nośna, tj. mieszanina granulatu gumowego SBR z klejem poliuretanowym wynosi ok. 11 mm a warstwa użytkowa nakładana metodą wysokociśnieniowego natrysku ok. 2mm- tylko takie nawierzchnie o grubości warstwy użytkowej ok. 2mm występują (a nie 4 mm jak określono w projekcie) i tylko taka nawierzchnia posiada badania na potwierdzenie zgodności z wymaganą przez Zamawiającego normą PN EN 1487:2014, jedyną obowiązującą na terenie UE na otwartych obiektach rekreacyjnych.

Odpowiedź do pyt. nr 1:

W związku z pojawieniem się rozbieżności w dokumentacji projektowej informujemy że wierzchnią warstwę nawierzchni pu (natrysk) należy wykonać zgodnie z zapisem w SWIOR tj. o gr. 2-3 mm.

Taki zapis pozwala na wykonanie nawierzchni o gr. 2 mm.

Informuję, że powyższe wyjaśnienia  stają się integralną częścią SIWZ.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Artur Pacuszka